## Slide 1: 셰이더 프로그래밍
Lecture 4
이택희

## Slide 2: 개요
프래그먼트 셰이더
Storage Qualifier
버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
실습

## Slide 3: 프래그먼트 셰이더

## Slide 4: Shader 입출력
Vertex Shader
Primitive Assembly
Rasterization and Interpolation
Fragment Shader
사용자가 정의한 VS 입력 값
사용자가 정의한 FS 입력 값
사용자가 정의한 VS출력 값
Display
사용자가 정의한 FS 출력 값

## Slide 5: 프래그먼트 셰이더
버텍스 셰이더의 출력과 프래그먼트 셰이더 입력의 타입은 서로 같아야 함
vertex  primitive  fragments 과정에서 따라서 보간이 일어남

## Slide 6: 프래그먼트 셰이더
Primitive : LINE

## Slide 7: 프래그먼트 셰이더
버텍스는 두 개이지만 보간된 프래그먼트는 10개
Primitive : LINE
총 10번의 프래그먼트 셰이더가 동작함 !

## Slide 8: 프래그먼트 셰이더
Vertex Shader
Primitive Assembly
Rasterization and Interpolation
Fragment Shader
Frame Buffer
Vertex Shader
Vertex Shader
1
2
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 9: 프래그먼트 셰이더
Vertex Shader
Primitive Assembly
Rasterization and Interpolation
Fragment Shader
Frame Buffer
Vertex Shader
Vertex Shader
1
2
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
Fragment Shader
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.0
1.0
0.01
0.02
0.31
0.35
0.51
0.71
0.75
0.85
0.88
1.0

## Slide 10: Storage Qualifier

## Slide 11: Storage Qualifier
Vertex Shader
Primitive Assembly
Rasterization and Interpolation
Fragment Shader
Frame Buffer
각 Stage 의 입출력을 지정해야 함

## Slide 12: Storage Qualifier
Stage 내부에서 쓰이는 Modifier
Stage 자체의 입출력 값에 대해 쓰이는 Qualifier
주의

## Slide 13: Storage Qualifier(in/out)
각 Stage 의 입출력을 지정
  그래픽스 파이프라인 외부로의 입출력
  그래픽스 파이프라인 Stage 간의 입출력

## Slide 14: Storage Qualifier(in/out)
  그래픽스 파이프라인 외부로부터의 입력
  버텍스 셰이더의 입력 값
Vertex Shader
…
x, y, z 입력
r, g, b, a 입력
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 15: Storage Qualifier(in/out)
  그래픽스 파이프라인 다음 Stage로 출력
  버텍스 셰이더의 출력 값
Vertex Shader
r, g, b, a 출력
Vertex Shader
out vec4 outColor;
in vec3 Position;
in vec4 Color;
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 16: Storage Qualifier(in/out)
  그래픽스 파이프라인 이전 Stage 로부터의 입력
  버텍스 셰이더의 출력값 == 프래그먼트 셰이더의 입력값
Vertex Shader
out vec4 vColor;
…
Fragment Shader
r, g, b, a 입력
Vertex Shader
out vec4 vColor;
…
Fragment Shader
in vec4 vColor;

## Slide 17: Storage Qualifier(in/out)
Fragment Shader
in vec4 vColor;
r, g, b, a 출력
Fragment Shader
in vec4 vColor;
out vec4 outColor;

## Slide 18: Storage Qualifier(in/out)
out vec4 vColor;
in vec3 Position;
in vec4 Color;
in vec4 vColor;
out vec4 outColor;

## Slide 19: Storage Qualifier(uniform)
Vertex Shader
Primitive Assembly
Rasterization and Interpolation
Fragment Shader
Frame Buffer
외부에서 지정한 값을 쓰고 싶을 경우 uniform 사용
uniform float Time;
uniform mat4 MVPMatrix;
uniform float Time;
uniform float ColorLevel;
uniform float Time; 과 같이 stage 간에 공유 가능함

## Slide 20: Storage Qualifier(const)
Vertex Shader
Primitive Assembly
Rasterization and Interpolation
Fragment Shader
Frame Buffer
내부에서 지정하고 변하지 않을 경우 const 사용
각 셰이더 별로 선언 해야 함
const float PI = 3.141592;

## Slide 21: Storage Qualifier 사용
  버텍스 셰이더의 경우 입력값 Qualifier 를 Attribute 바꾸어도 무방
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;
Vertex Shader
…
attribute vec3 Position;
attribute vec4 Color;

## Slide 22: Storage Qualifier 사용
  버텍스 셰이더의 out 과 프래그먼트 쉐이더의 in 의 경우 varying 으로 바꾸어도 무방
Vertex Shader
varying vec4 vColor;
…
Fragment Shader
varying vec4 vColor;
Vertex Shader
out vec4 vColor;
…
Fragment Shader
in vec4 vColor;

## Slide 23: 실습
파티클 별 랜덤 컬러 부여
파티클이 서서히 사라지도록

## Slide 25: 실습
화면에 커다란 사각형 그리기 (색은 흰색으로)
  Min(-0.5, -0.5), Max(0.5, 0.5)
Varying 값을 사용하여 Interpolation 과정 이해
  버텍스 셰이더 출력 값 변화시켜 보기
  내부가 채워진 원 그려보기
  내부가 빈 원 그려보기
  여러 개의 동심원 그려보기
  특정 지점에 원 그려보기
  레이더 구현해 보기

## Slide 29: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹

## Slide 30: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
int positionAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, "Position");
int colorAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, “Color");
glEnableVertexAttribArray(positionAttribID);
glEnableVertexAttribArray(colorAttribID);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO); //?
glVertexAttribPointer(positionAttribID, ?, GL_FLOAT, GL_FALSE, ?, 0);
glVertexAttribPointer(positionAttribID, ?, GL_FLOAT, GL_FALSE, ?, 0);
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 31: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
Position (0.0, 1.0, 0.0)
Color (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
Position (-1.0, -1.0, 0.0)
Color (1.0, 0.0, 0.0, 1.0)
Position (1.0, -1.0, 0.0)
Color (0.0, 0.0, 1.0, 1.0)
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 32: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
각각 Array 생성
  float Position[9] = {0.0, 1.0, 0.0, -1.0, -1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 0.0};
  float Color[12] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0};
합친 Array 생성 - 1
  float PositionColor[21] = {0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0};
합친 Array 생성 - 2
  float PositionColor[21] = {0.0, 1.0, 0.0, -1.0, -1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0};
Position (0.0, 1.0, 0.0)
Color (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
Position (-1.0, -1.0, 0.0)
Color (1.0, 0.0, 0.0, 1.0)
Position (1.0, -1.0, 0.0)
Color (0.0, 0.0, 1.0, 1.0)

## Slide 33: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
각각 Array 생성
  float Position[9] = {0.0, 1.0, 0.0, -1.0, -1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 0.0};
  float Color[12] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0};

## Slide 34: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
//OpenGL 데이터 생성
GLuint VBO;
glGenBuffers(1, &VBO);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(Position), Position, GL_STATIC_DRAW);
GLuint VBO1;
glGenBuffers(1, &VBO1);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO1);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(Color), Color, GL_STATIC_DRAW);
//사용시
int positionAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, "Position");
int colorAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, “Color");
glEnableVertexAttribArray(positionAttribID);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glVertexAttribPointer(positionAttribID, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
glEnableVertexAttribArray(colorAttribID);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO1);
glVertexAttribPointer(colorAttribID, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 35: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
2. 합친 Array 생성 - 1
  float PositionColor[21] = {0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0};

## Slide 36: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
//OpenGL 데이터 생성
GLuint VBO;
glGenBuffers(1, &VBO);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(PositionColor), PositionColor, GL_STATIC_DRAW);
//사용시
int positionAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, "Position");
int colorAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, “Color");
glEnableVertexAttribArray(positionAttribID);
glEnableVertexAttribArray(colorAttribID);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glVertexAttribPointer(positionAttribID, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 7*sizeof(float), 0);
glVertexAttribPointer(colorAttribID, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, 7*sizeof(float), (GLvoid*)(3*sizeof(float)));
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 37: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
2. 합친 Array 생성 - 2
  float PositionColor[21] = {0.0, 1.0, 0.0, -1.0, -1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0};

## Slide 38: 버텍스 셰이더 입력 데이터 패킹
//OpenGL 데이터 생성
GLuint VBO;
glGenBuffers(1, &VBO);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(PositionColor), PositionColor, GL_STATIC_DRAW);
//사용시
int positionAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, "Position");
int colorAttribID glGetAttribLocation(gShaderProgram, “Color");
glEnableVertexAttribArray(positionAttribID);
glEnableVertexAttribArray(colorAttribID);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glVertexAttribPointer(positionAttribID, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
glVertexAttribPointer(colorAttribID, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, (GLvoid*)(9*sizeof(float)));
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
Vertex Shader
…
in vec3 Position;
in vec4 Color;

## Slide 39: 실습